4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность параметров электродвигателя в течение минимальной наработки и гарантийного срока сохраняемости согласно техническим условиям при условии соблюдения потребителем режимов работы, правил хранения, условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и монтажа в соответствии с инструкцией ИЖЕА.524112.003 ИЭ (ОЕН.460.000 ИЭ) и техническими условиями.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты выпуска электродвигателя.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Примечания.

- В разделе «Особые отметки» обязательно внесение потребителем данных об учете времени эксплуатации и регламентных работ.

- Перечень сборочных единиц и деталей, содержащих драгоценные материалы, высылается по требованию потребителя.

770-98

Электродвигатель

Постоянного тока ДПМ-25

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Электродвигатель серии ДПМ является машиной постоянного тока с возбуждением от постоянного магнита.

  - Во избежание вымывания смазки из подшипников расконсервацию вала производить без применения растворителя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

( тип электродвигателя и технические условия подчеркнуты )

| Тип электродвигателя | Технические условия | Напряжение питания, В | Частота вращения, об/мин | Ток в обмотке якоря, не более, А | Вращающий момент, мНм ( гссм ) | Вес драгметалла, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ср 999 | ПлИ-10 |
| 1.ДПМ-25-Н1-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±1800 | 0,40 | 3,430(35) | 0,02437 | - |
| 2.ДПМ-25-Н2-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±1800 | 0,40 | 3,430(35) | 0,02437 | - |
| 3.ДПМ-25-Н1-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 3800±800 | 0,13 | 2,940(30) | 0,02437 | - |
| 4. ДПМ-25-Н2-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 3800±800 | 0,13 | 2,940(30) | 0,02437 | - |
| 5.ДПМ-25-Н1-02А | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±900 | 0,10 | 0,980(10) | 0,02437 | - |
| 6.ДПМ-25-Н2-02А | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±900 | 0,10 | 0,980(10) | 0,02437 | - |
| 7.ДПМ-25-Н1-03 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±1,5 | 6000±1200 | 0,85 | 4,410(45) | 0,02437 | - |
| 8.ДПМ-25-Н2-03 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±1,5 | 6000±1200 | 0,85 | 4,410(45) | 0,02437 | - |
| 9.ДПМ-25-Н1-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 2500±750 | 0,22 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 10.ДПМ-25-Н2-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 2500±750 | 0,22 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 11.ДПМ-25-Н1-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 15+1,5-2,5 | 2500±750 | 0,28 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 12.ДПМ-25-Н2-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 15+1,5-2,5 | 2500±750 | 0,28 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 13.ДПМ-25-Н1-07 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±1100 | 0,28 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 14.ДПМ-25-Н2-07 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±1100 | 0,28 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 15.ДПМ-25-Н1-07Т | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500+1200 -1000 | 0,35 | 5,390(55) | 0,02437 | - |
| 16.ДПМ-25-Н1-10А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 4500±1100 | 0,55 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 17.ДПМ-25-Н2-10А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 4500±1100 | 0,55 | 4,900(50) | 0,02437 | - |
| 18.ДПМ-25-Н1Т-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±2,7 | 9000±1800 | 0,38 | 1,960(20) | 0,02437 | - |
| 19.ДПМ-25-Н3-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27 +4 -3 | 6000±180 | 0,37 | 0,49-0,98(5-10) | 0,2249 | 0,2084 |
| 20.ДПМ-25-Н3-02А | ОСТ16.0.515.022-76 | 28±4 | 9000±360 | 0,80 | 0,98-2,16(10-22) | 0,2249 | 0,2084 |
| 21.ДПМ-25-Н3-02Б | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+3 -5,5 | 9000±450 | 0,75 | 0-3,92(0-40) | 0,2249 | 0,2084 |
| 22.ДПМ-25-Н3-02Г | ОСТ16.0.515.022-76 | 28±4 | 9000±270 | 0,60 | 0,98-2,16(10-22) | 0,2249 | 0,2084 |
| 23.ДПМ-25-Н3-03 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 6000±180 | 0,60 | 0,49-0,98(5-10) | 0,2249 | 0,2084 |
| 24.ДПМ-25-Н3-03А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 6000±180 | 0,90 | 0,98-2,94(10-30) | 0,2249 | 0,2084 |
| 25.ДПМ-25-Н3-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 28±4 | 12000+360 -600 | 0,65 | 0,98-1,96(10-20) | 0,2249 | 0,2084 |
| 26.ДПМ-25-Н3-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 24+3-5 | 4500±250 | 0,40 | 0,49-1,96(5-20) | 0,1880 | 0,2084 |
| 27.ДПМ-25-Н3-09 | ОСТ16.0.515.022-76 | 24+3-5 | 6000±240 | 0,45 | 0,49-1,96(5-20) | 0,2249 | 0,2084 |
| 28.ДПМ-25-Н3-16 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+2,7-5,5 | 5200+200 -300 | 0,70 | 3,72-5,49(38-56) | 0,2249 | 0,2084 |
| 29.ДПМ-25-Н3Т-01Б | ОСТ16.0.515.022-76 | 28±4 | 9000±270 | 0,60 | 0,98-2,16(10-22) | 0,2249 | 0,2084 |

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Электродвигатель ДПМ (см. таблицу) регистрационный номер

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «     »  	20    г.

М.П.	М.П.

Начальник ОТК                                                                            Представитель заказчика