4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность параметров электродвигателя в течение минимальной наработки и гарантийного срока сохраняемости согласно техническим условиям при условии соблюдения потребителем режимов работы, правил хранения, условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и монтажа в соответствии с инструкцией ИЖЕА.524112.003 ИЭ (ОЕН.460.000 ИЭ) и техническими условиями.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты выпуска электродвигателя.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Примечания.

- В разделе «Особые отметки» обязательно внесение потребителем данных об учете времени эксплуатации и регламентных работ.

- Перечень сборочных единиц и деталей, содержащих драгоценные материалы, высылается по требованию потребителя.

1654-96

Электродвигатель

Постоянного тока ДПМ-30

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Электродвигатель серии ДПМ является машиной постоянного тока с возбуждением от постоянного магнита.

Во избежание вымывания смазки из подшипников расконсервацию вала производить без применения растворителя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

( тип электродвигателя и технические условия подчеркнуты )

| Тип электродвигателя | Технические условия | Напряжение питания, В | Частота вращения, об/мин | Ток в обмотке якоря, не более, А | Вращающий момент, мНм ( гссм ) | Вес драгметалла, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ср 999 | ПлИ-10 |
| 1.ДПМ-30-Н1-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±1800 | 0,75 | 6,860(70) | 0,03821 | - |
| 2.ДПМ-30-Н2-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±1800 | 0,75 | 6,860(70) | 0,03821 | - |
| 3.ДПМ-30-Н1-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+5 -3 | 2600±520 | 0,30 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 4. ДПМ-30-Н2-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+5 -3 | 2600±520 | 0,30 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 5.ДПМ-30-Н1-03 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±1000 | 0,60 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 6.ДПМ-30-Н2-03 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500±1000 | 0,60 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 7.ДПМ-30-Н1-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 26±3 | 5500±1200 | 0,70 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 8.ДПМ-30-Н2-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 26±3 | 5500±1200 | 0,70 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 9.ДПМ-30-Н1-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+7 -4 | 6000±1200 | 0,50 | 6,860(70) | 0,03821 | - |
| 10.ДПМ-30-Н2-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+7 -4 | 6000±1200 | 0,50 | 6,860(70) | 0,03821 | - |
| 11.ДПМ-30-Н1-09 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12+3 -1 | 6000±1600 | 1,40 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 12.ДПМ-30-Н2-09 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12+3 -1 | 6000±1600 | 1,40 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 13.ДПМ-30-Н1-10А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14+2,5 -1,5 | 4500+1200 -1000 | 1,00 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 14.ДПМ-30-Н2-10А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14+2,5 -1,5 | 4500+1200 -1000 | 1,00 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 15.ДПМ-30-Н1-19 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 2500±700 | 0,75 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 16.ДПМ-30-Н2-19 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 2500±700 | 0,75 | 9,800(100) | 0,03821 | - |
| 17.ДПМ-30-Н1-03Т | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500+1200 -1000 | 0,85 | 12,740(130) | 0,03821 | - |
| 18.ДПМ-30-Н3-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 9000±360 | 1,00 | 3,43-6,86(35-70) | 0,1304 | 0,9682 |
| 19.ДПМ-30-Н3-01А | ОСТ16.0.515.022-76 | 23±2,3 | 9000±360 | 1,25 | 3,43-6,86(35-70) | 0,1304 | 0,9682 |
| 20.ДПМ-30-Н3-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 28±4 | 12000±240 | 1,00 | 1,960(20) | 0,1304 | 0,9682 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА Электродвигатель ДПМ ( см. таблицу) регистрационный номер соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска « » 20 г. М.П. М.П. Начальник ОТК Представитель заказчика