ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА  СЕРИИ  ДПМ

| Обозначение изделия | Напряжение питания, В | Мощность, В | Номинальная частота вращений, об/мин. | Номинальный вращающий момент, мН*м | Потребляемый ток в номинальном режиме, А | Начальный пусковой момент при номинальном напряжении питания, мН*м | Масса, кг, не более | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | Диаметр вала двигателя, мм | Длина вылета вала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПМ-20-Н1/Н2-01 | 29 | 0,5 | 9000 | 0,49 | 0,1 | 4,9 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-02 | 27 | 0,4 | 4000 | 0,98 | 0,11 | 1,96 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-04 | 6 | 0,04 | 2000 | 0,2 | 0,1 | 0,59 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-05 | 14 | 0,04 | 2000 | 0,196 | 0,7 | 0,98 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-08 | 27 | 0,9 | 4500 | 1,96 | 0,2 | 3,98 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-08Т | 27 | 0,9 | 4500 | 1,96 | 0,25 | 3,43 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-12 | 12 | 1,2 | 6000 | 1,96 | 0,4 | 4,9 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-12А | 14 | 1,1 | 6000 | 1,76 | 0,3 | 4,9 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-13 | 12 | 0,7 | 4500 | 1,46 | 0,28 | 3,92 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-16 | 6 | 0,92 | 9000 | 0,98 | 0,65 | 5,88 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-17 | 6 | 3,7 | 6000 | 5,88 | 0,65 | 5,88 | 0,065 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-01 | 27 | 0,92 | 9000 | 0,98 | 0,24 | 5,88 | 0,075 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-09 | 12 | 0,92 | 4500 | 1,96 | 0,55 | 3,92 | 0,075 | 20 | 38 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-01 | 29 | 3,2 | 9000 | 3,43 | 0,4 | 14,7 | 0,12 | 20 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н"-02 | 27 | 1,2 | 3800 | 2,94 | 0,13 | 9,8 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-02А | 2 | 0,5 | 4500 | 0,98 | 0,1 | 4,9 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-03 | 12 | 2,8 | 6000 | 4,41 | 0,85 | 9,8 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-04 | 27 | 1,3 | 2500 | 4,9 | 0,22 | 7,84 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-05 | 15 | 1,3 | 2500 | 4,9 | 0,28 | 7,84 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-07 | 27 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 0,28 | 11,8 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1Т-01 | 27 | 1,9 | 9000 | 1,96 | 0,38 | 19,6 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1-07Т | 27 | 2,5 | 4500 | 5,39 | 0,35 | 12,3 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-10А | 14 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 0,55 | 11,8 | 0,12 | 25 | 45 | 2 | 8 |
| ДПМ-25-Н3-01 | 27 | 0,6 | 6000 | 0,98 | 0,37 | 11,8 | 0,14 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3Т-01Б | 28 | 2 | 9000 | 2,16 | 0,6 | 11,8 | 0,14 | 25 | 59 | 2 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПМ-25-Н3-02А | 28 | 2 | 9000 | 2,16 | 0,8 | 11,8 | 0,14 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-02Б | 27 | 3,6 | 9000 | 3,92 | 0,75 | 9,8 | 0,14 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-02Т | 28 | 2 | 9000 | 2,16 | 0,6 | 11,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-03 | 12 | 0,6 | 6000 | 0,98 | 0,6 | 11,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-03 | 14 | 1,8 | 6000 | 2,94 | 0,9 | 9,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-04 | 28 | 2,46 | 12000 | 1,96 | 0,65 | 11,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-05 | 24 | 0,9 | 4500 | 1,96 | 0,1 | 9,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-09 | 24 | 1,2 | 6000 | 1,96 | 0,45 | 9,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н3-16 | 27 | 2,9 | 5200 | 5,49 | 0,7 | 9,8 | 0,15 | 25 | 59 | 2 | 10 |
| ДПМ-25-Н6-02 | 27 | 3 | 6000 | 4,9 | 0,6 | 14,7 | 0,5 | 25 | 61 | 2 | 10 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-01 | 29 | 6,4 | 9000 | 6,86 | 0,75 | 34,3 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-02-01 | 27 | 2,7 | 2600 | 9,8 | 0,3 | 19,6 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-03 | 27 | 4,6 | 4500 | 9,8 | 0,6 | 29,4 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-04 | 26 | 5,64 | 5500 | 9,8 | 0,7 | 24,5 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-05 | 27 | 4,3 | 6000 | 6,86 | 0,5 | 24,5 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-09 | 12 | 6,1 | 6000 | 9,8 | 1,4 | 34,3 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-19 | 12 | 2,6 | 2500 | 9,8 | 0,75 | 19,6 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-10А | 14 | 4,6 | 4500 | 9,8 | 1 | 27,4 | 0,22 | 30 | 57 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н3-01 | 27 | 6,4 | 9000 | 6,86 | 1 | 39,2 | 0,22 | 30 | 72 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н3-01А | 23 | 6,4 | 9000 | 6,86 | 1,25 | 29,4 | 0,22 | 30 | 72 | 3 | 12 |
| ДПМ-30-Н3-02 | 28 | 2,46 | 12000 | 1,96 | 1 | 19,6 | 0,22 | 30 | 72 | 3 | 12 |

Примечание: 1. По запросу потребителя возможны изготовление и поставка электродвигателей с другими величинами напряжения питания (от 6 до 48 В постоянного тока) и (или) частоты вращения (от 2000 до 20000 об/мин.).

2. Цены договорные.

3. 20…30 - номер габарита,

Н1 - с одним выходным концом вала,

Н2 - с двумя выходными концами вала,

Н3 - с центробежным регулятором скорости,

Н6 - с таходатчиком.

Наличие трибки на валу.

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  ПОСТОЯННОГО  И  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

| Обозначение изделия | Напряжение питания, В | Мощность, В | Номинальная частота вращений, об/мин. | Номинальный вращающий момент, мН*м | Потребляемый ток в номинальном режиме, А | Начальный пусковой момент при номинальном напряжении питания, мН*м | Электромеханическая постоянная времени, мс, не более | Масса, кг, не более | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | Диаметр вала двигателя, мм | Длина вылета вала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| ДПР-2-Н1,Н2,Ф1,Ф2-01 | 12 | 0,925 | 9000 | 0,98 | 0,19 | 2,16 | 20 | 0,036 | 15 | 36,5 | 2 | 7 |
| ДПР-2-Н1,Н2,Ф1,Ф2-13 | 6 | 0,123 | 6000 | 0,196 | 0,09 | 1,57 | 20 | 0,036 | 15 | 36,5 | 2 | 7 |
| ДПР-32-Н1,Н2,Ф1,Ф2-07 | 12 | 0,925 | 4500 | 1,96 | 0,2 | 5,4 | 20 | 0,08 | 20 | 46 | 3 | 7,5 |
| ДПР-32-Н1,Н2,Ф1,Ф2-08 | 12 | 0,64 | 2500 | 2,45 | 0,17 | 4,9 | 20 | 0,08 | 20 | 46 | 3 | 7,5 |
| ДПР-32-Н1,Н2,Ф1,Ф2-13 | 20 | 1,6 | 6200 | 2,45 | 0,14 | 8,82 | 20 | 0,08 | 20 | 46 | 3 | 7,5 |
| ДПР-42-Н1,Н2,Ф1,Ф2-02 | 27 | 3,1 | 6000 | 4,9 | 0,23 | 19,6 | 20 | 0,15 | 25 | 54,2 | 3 | 9 |
| ДПР-42-Н1,Н2,Ф1,Ф2-03 | 27 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 0,19 | 12,8 | 20 | 0,15 | 25 | 54,2 | 3 | 9 |
| ДПР-42-Н1,Н2,Ф1,Ф2-05 | 20 | 3,1 | 6000 | 4,9 | 0,24 | 16,65 | 20 | 0,15 | 25 | 54,2 | 3 | 9 |
| ДПР-42-Н1,Н2,Ф1,Ф2-06 | 12 | 3,1 | 6000 | 4,9 | 0,52 | 19,6 | 20 | 0,15 | 25 | 54,2 | 3 | 9 |
| ДПР-42-Н1,Н2,Ф1,Ф2-07А | 14 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 0,32 | 14,7 | 20 | 0,15 | 25 | 54,2 | 3 | 9 |
| ДПР-52-Н1,Н2,Ф1,Ф2-02 | 27 | 6,15 | 6000 | 9,8 | 0,48 | 67,7 | 20 | 0,26 | 30 | 64,2 | 4 | 10,5 |
| ДПР-52-Н1,Н2,Ф1,Ф2-03 | 27 | 4,6 | 4500 | 9,8 | 0,31 | 54 | 20 | 0,26 | 30 | 64,2 | 4 | 10,5 |
| ДПР-52-Н1,Н2,Ф1,Ф2-04 | 27 | 2,6 | 2500 | 9,8 | 0,22 | 29,4 | 20 | 0,26 | 30 | 64,2 | 4 | 10,5 |
| ДПР-52-Н1,Н2,Ф1,Ф2-07А | 14 | 4,6 | 4500 | 9,8 | 6 | 54 | 20 | 0,26 | 30 | 64,2 | 4 | 10,5 |
| ДПР-62-Н1,Н2,Ф1,Ф2-02 | 27 | 12,3 | 6000 | 19,6 | 0,8 | 137,4 | 20 | 0,41 | 35 | 74,2 | 4 | 12,5 |
| ДПР-62-Н1,Н2,Ф1,Ф2-03 | 27 | 9,25 | 4500 | 19,6 | 0,68 | 118 | 20 | 0,41 | 35 | 74,2 | 4 | 12,5 |
| ДПР-62-Н1,Н2,Ф1,Ф2-07А | 14 | 9,25 | 4500 | 19,6 | 1,25 | 78,5 | 20 | 0,41 | 35 | 74,2 | 4 | 12,5 |
| ДПР-72-Н1,Н2,Ф1,Ф2-03 | 27 | 18,5 | 4500 | 39,2 | 1,25 | 245 | 20 | 0,6 | 40 | 84,2 | 4 | 14,5 |
| ДПР-42-Н4,Н7-01 | 27 | 2,5 | 6000 | 3,92 | 0,22 | 29,4 | 15 | 0,18 | 25 | 61 | 3 | 9 |
| ДПР-42-Ф4,Ф7-01 | 27 | 2,5 | 6000 | 3,92 | 0,22 | 29,4 | 15 | 0,2 | 25 | 61 | 3 | 9 |
| ДПР-52-Н4,Н7-01 | 27 | 6 | 6000 | 9,8 | 0,46 | 93 | 15 | 0,29 | 30 | 71 | 4 | 10,5 |
| ДПР-52-Ф4,Ф7-01 | 27 | 6 | 6000 | 9,8 | 0,46 | 93 | 15 | 0,31 | 30 | 71 | 4 | 10,5 |
| ДПР-62-Н4,Н7-01 | 27 | 16 | 6000 | 25,5 | 1 | 196 | 15 | 0,45 | 35 | 81 | 4 | 12,5 |
| ДПР-62-Ф4,Ф7-01 | 27 | 16 | 6000 | 25,5 | 1 | 196 | 15 | 0,49 | 35 | 81 | 4 | 12,5 |
| ДПР-72-Н4,Н7-01 | 27 | 25 | 6000 | 39,2 | 1,45 | 392 | 15 | 0,66 | 40 | 92 | 4 | 14,5 |
| ДПР-72-Ф4,Ф7-01 | 27 | 25 | 6000 | 39,2 | 1,45 | 392 | 15 | 0,69 | 40 | 92 | 4 | 14,5 |
| ДПР-72-Ф1-03М | 32 | 40 | 5000 | 76,5 | 2,2 | 300 | 0,025 | 0,75 | 43,5 | 88 | 5 | 21 |
| ДПР-72-Ф1-03М-1 | 32 | 40 | 5000 | 76,5 | 2,2 | 300 | 0,025 | 0,75 | 40 | 85 | 4 | 14,5 |
| ДПР-72-Ф1-03М-2 | 12 | 20 | 4500 | 40 | 2,5 | 240 | 0,025 | 0,75 | 43,5 | 88 | 5 | 21 |
| ДПР-72-Ф1-03М-3 | 27 | 16 | 3000 | 51 | 1,3 | 220 | 0,025 | 0,75 | 40 | 85 | 4,5 | 14,5 |
| ДП-25-2,5-4,8-21-Р09-С09 | 27 | 2,5 | 4800 | 5 | 0,16 | 22 |  | 0,12 | 25 | 52 | 3 | 10,5 |
| ДП-25-16-30-32-Р1 | 32 | 16 | 30000 |  | 0,85 |  |  | 0,15 | 25 | 54 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДП-35-7-3-12-Р-09-02 | 12 | 7 | 3000 | 23 | 1,3 | 68 |  | 0,31 | 34,5 | 66 | 4 | 21 |
| ДП-35-12-4-12-Р-09-02 | 12 | 12 | 4000 | 27,5 | 2,1 | 84 |  | 0,31 | 34,5 | 66 | 4/2,5 | 17 |
| ДП-35-16-4-12-Р-09-02 | 12 | 16 | 4000 | 40 | 2,8 | 110 |  | 0,31 | 34,5 | 66 | 4 | 21 |
| ДП-35-16-12-9-Р-09-02 | 12 | 16 | 12000 | 13 | 3,2 | 110 |  | 0,31 | 34,5 | 66 | 4 | 21 |
| ДП-35-90-15-12-Р-09-02 | 12 | 90 | 15000 | 55 | 13 |  |  | 0,31 | 34,5 | 66 | 4 | 18 |
| ДП-32-16-3-24-Р-09-С09 | 24 | 16 | 3000 |  | 11,2 | 180 | 2,8 | 0,22 | 32 | 63 | 4 | 12 |
| ДП-40-40-3-24-Р-09-С09 | 24 | 40 | 3000 |  | 3,2 | 500 | 3,2 | 0,48 | 40 | 80 | 5 | 14 |
| ДП-32-25-5-27-Р-09 | 27 | 25 | 5000 |  | 1,8 | 250 | 3,2 | 0,22 | 32 | 63 | 4 | 12 |
| ДП-40-60-5-27-Р-09-С09 | 27 | 60 | 5000 |  | 4,5 | 700 | 3,8 | 0,48 | 40 | 80 | 5 | 14 |
| ДП-50-90-5-27-Р-09-С09 | 27 | 90 | 5000 |  | 6 | 1050 | 4,6 | 0,6 | 50 | 74 | 6 | 16 |
| ДП-35-25-4-24-Р-11-Д-40 | 24 | 25 | 4000 | 60 | 2 | 216 | 20 | 0,49 | 35 | 82 | 4 | 12 |
| ДП-40-40-4-24-Р-11-Д-40 | 24 | 40 | 4000 | 95 | 3 | 430 | 15 | 0,69 | 40 | 94 | 5 | 14 |
| ДП-50-60-4-24-Р-11-Д-40 | 24 | 60 | 4000 | 143 | 4,3 | 880 | 15 | 1,39 | 50 | 116 | 6 | 16 |
| ДП-60-90-4-24-Р-11-Д-40 | 24 | 90 | 4000 | 216 | 5,5 | 1770 | 15 | 2,29 | 60 | 138 | 7 | 16 |
| ДП-35-25-4-24-Р-11-Д0940 | 24 | 25 | 4000 | 60 | 2 | 216 | 20 | 0,8 | 35 | 135 | 4 | 12 |
| ДП-40-4-24-Р-11-Д0940 | 24 | 40 | 4000 | 95,5 | 3 | 430 | 15 | 1 | 40 | 145 | 5 | 14 |
| ДП-50-60-24-Р-11-Д0940 | 24 | 60 | 4000 | 143 | 4,3 | 880 | 15 | 1,7 | 50 | 165 | 6 | 16 |
| ДП-60-90-4024-Р11-Д0940 | 24 | 90 | 4000 | 216 | 5,5 | 1770 | 15 | 2,6 | 60 | 187 | 7 | 16 |
| ДП-50-16-3-12-Р09-УХЛ4,2 | 12 | 16 | 3000 | 51 | 2,6 | - | - | 0,6 | 50 | 90 | 7,8 | 4,6 |
| ДП-50-40-4-12-Р09 | 12 | 40 | 4000 | 97,5 | 8 | 230 |  | 0,41 | 50 | 90 | 8 | 10 |
| ДП-50-40-6-27-Р09-С09 | 27 | 40 | 4000 | 64 | 2,3 | 480 |  | 0,41 | 50 | 92 | 7 | 20 |
| ДП-50-40-4-24-Р09 | 24 | 40 | 4000 |  | 3,5 | 320 |  | 0,8 | 50 | 122 | 7 | 16 |
| ДП-50-40-4-48-Р09 | 48 | 40 | 4000 |  | 1,8 | 320 |  | 0,8 | 50 | 122 | 7 | 16 |
| ДП-50-60-4-24-Р09 | 24 | 60 | 4000 |  | 4,6 | 580 |  | 1 | 50 | 137 | 7 | 16 |
| ДП-50-60-4-48-Р09 | 48 | 60 | 4000 |  | 2,2 | 580 |  | 1 | 50 | 137 | 7 | 16 |
| ДП-60-90-4-24-Р09 | 24 | 90 | 4000 |  | 5,6 | 980 |  | 1,4 | 60 | 137 | 7 | 16 |
| ДП-60-90-4-48-Р09 | 48 | 90 | 4000 |  | 2,8 | 980 |  | 1,4 | 60 | 137 | 7 | 16 |
| ДП-60-120-4-24-Р09 | 24 | 120 | 4000 |  | 7,6 | 1650 |  | 1,7 | 60 | 162 | 7 | 16 |
| ДП-60-120-4-48-Р09 | 48 | 120 | 4000 |  | 3,4 | 1650 |  | 1,7 | 60 | 162 | 7 | 16 |
| ДП-50-40-4-24-Р09-Д09 | 24 | 40 | 4000 |  | 3,9 |  |  | 1,25 | 50 | 182 | 7 | 16 |
| ДП-50-40-4-48-Р09-Д09 | 48 | 40 | 4000 |  | 2,1 |  |  | 1,25 | 50 | 182 | 7 | 16 |
| ДП-50-60-4-24-Р09-Д09 | 24 | 60 | 4000 |  | 5,1 |  |  | 1,4 | 50 | 197 | 7 | 16 |
| ДП-50-60-4-48-Р09-Д09 | 48 | 60 | 4000 |  | 2,4 |  |  | 1,4 | 50 | 197 | 7 | 16 |
| ДП-60-90-4-24-Р09-Д09 | 24 | 90 | 4000 |  | 5,9 |  |  | 1,8 | 60 | 197 | 7 | 16 |
| ДП-60-90-4-48-Р09-Д09 | 48 | 90 | 4000 |  | 3 |  |  | 1,8 | 60 | 197 | 7 | 16 |
| ДП-60-120-4-24-Р09-Д09 | 24 | 120 | 4000 |  | 7,9 |  |  | 2,2 | 60 | 222 | 7 | 16 |
| ДП-60-120-4-48-Р09-Д09 | 48 | 120 | 4000 |  | 3,6 |  |  | 2,2 | 60 | 222 | 7 | 16 |
| ДП-115-250-1,2-27-Р09-С01 | 28 | 250 | 1200 | 2000 | 15 | 12000 |  | 10 | 115 | 240 | 17 | 33 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| ДАО-75-0,5-3 | 220 | 8 | 2500 | 1,8 | 0,65 |  |  | 0,38 | 74(64 | 57 | 3,2 | 28 |
| ДКУ-64-20-5 | 220 | 60 | 5000 |  | 0,35 |  |  | 0,625 | 64 | 104 | 7 | 23 |
| ДКУ-64-40-5 | 220 | 90 | 5000 |  | 0,65 |  |  | 0,625 | 64 | 104 | 7 | 23 |
| ДКУ-64-60-6 | 220 | 135 | 6000 |  | 0,8 |  |  | 0,625 | 64 | 104 | 7 | 23 |
| ДКУ-64-90-6 | 220 | 160 | 6000 |  | 1,2 |  |  | 0,825 | 64 | 119 | 7 | 23 |
| ДК72-100-10-220-Р09-С01 | 220 | 100 | 10000 |  |  |  |  | 0,8 | 72 | 134 | 9 | 56 |
| ДК87-250-9-Р09-С01 | 220 | 250 | 9000 |  |  |  |  | 1,2 | 87 | 72 | 12 | 56 |
| ДК100-400-9-220-Р09-С09 | 220 | 400 | 9000 |  |  |  |  | 2,2 | 100 | 217 | 25 | 73 |