Электродвигатель

постоянного тока

ДПР-2-Н1/Н2/Ф1/Ф2-13

ПАСПОРТ

ЕИГА.524000.025-01 ПС

(ОРН.469.105)

8.УЧЕТ РАБОТЫ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата | Время включения (запуска) | Время выключения (остановки) | Продолжи- тельность работы | Подпись | Номер рекламационного акта и дата его составления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1461-95

7.ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Электродвигатель постоянного тока ДПР предназначен для применения в устройствах средств автоматики.

  - При отсутствии отметки о количестве времени, наработанного электродвигателем, предприятие-изготовитель претензий не принимает.

  - Запуск электродвигателя, независимо от его назначения, должен производиться с периодичностью, не реже указанной в ОСТ 16 0.515.007-74.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  | Норма для типа |
| --- | --- |
| Наименование параметра | ДПР-2-Н1-13 ДПР-2-Н2-13 ДПР-2-Ф1-13 ДПР-2-Ф2-13 |
| Напряжение питания, В | 6 ±0,6 |
| Частота вращения в номинальном режиме, об/мин | 6000±1200 |
| Потребляемый ток в номинальном режиме, А, не более | 0,100 |
| Номинальный вращающий момент, Нсм (гссм), не менее | 0,0196(2) |
| Пусковой момент, Нсм (гссм), не менее | 0,157(16) |
| Масса, кг, не более | 0,036 |
| Наличие драгметаллов в изделии, кг.10 -3 серебро | 0,006758 |
| палладий | 0,011820 |

Режим работы                 Продолжительный (П) с допустимой частотой пусков и реверсов не более 1 раза в минуту при приведенном к валу электродвигателя моменте инерции элементов привода,  0,98 (0,001), гсм²  (гссмс²), не более

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электродвигатель, шт.

Паспорт, шт.                                                                         1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электродвигатель ДПР заводской  №

соответствует ОСТ 16 0.515.007-74, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Главный инженер

«      »                           20   г.

М.П.                                                   Начальник ОТК

«      »                           20   г.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Электродвигатели (ь) ДПР в количестве

соответствуют ОСТ 16 0.515.007-74 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель заказчика

«      »                           20   г.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие параметров электродвигателя требованиям ОСТ 16 0.515.007-74 в течение гарантийной наработки 300 ч при условии эксплуатации электродвигателя в условиях, не превышающих предельно допустимых значений, предусмотренных ОСТ 16 0.515.007-74, а также в течение 12 лет срока службы и сохраняемости, в том числе 1 года хранения в неотапливаемом хранилище и под навесом.

В случае выхода из строя электродвигателя при эксплуатации в течение срока службы и сохраняемости поставщик производит безвозмездную замену дефектного электродвигателя при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с ОСТ 16 0.515.007-74.

Гарантийный срок исчисляется с даты приемки электродвигателя представителем заказчика (или ОТК).